Облицовочный короб применяется:

- Для удобства организации гидроизоляции вокруг группы рядом расположенных труб.

- Для защиты наружных стенок дымоходов

- В качестве декоративной облицовки.

Рассмотрим монтаж облицовочного короба на примере группы рядом расположенных  труб в металлочерепичной кровле (рис.1).

Рис.1

Без облицовочного короба достаточно трудно обеспечить надежную гидроизоляцию вокруг труб.

Рассмотрим наиболее сложный вариант, когда трубы находятся достаточно далеко от конька (более 2 метров).

1 Этап- разборка листов кровли около труб.

Рис.2

Листы кровли обрезаются  выше труб на расстоянии 300мм. Если  под кровлей установлена гидроизоляционная пленка, то перед трубами небходимо  организовать конденсатоотвод.

2. Этап- установка фартука

Рис.3

3. Этап- установка верхних листов кровли

Рис.4

4. Этап- установка короба.

Рис.5

Пространство между трубами и коробом необходимо заполнить утеплителем, во избежание образования конденсата на  внутренних стенках короба

5. Этап- установка колпака.

Рис.6

Если  труба находится не далеко от конька (до 1,5 метров), то верхний фартук заводят под конек. И верхние листы вскрывать не обязательно.

Рис.7